Терминология

Грузы - продукция промышленности, сельского хозяйства, домашние вещи и др., принимаемые железной дорогой для перевозки.

Груз с плоской опорой - грузовая единица, имеющая плоскую опорную поверхность, опорную раму, балки или салазки, ложементы, отдельные опоры, исключающие возможность их перекатывания.

Штабель - совокупность грузовых единиц, размещаемых одним или несколькими ярусами по высоте. Ярус может состоять из одной грузовой единицы либо одного ряда грузовых единиц, размещенных вплотную друг к другу по ширине вагона.

Длинномерные грузы - грузы, которые при размещении на одном вагоне выходят за пределы одной или обеих концевых балок его рамы более чем на 400 мм.

Негабаритные грузы - грузы, при размещении которых на открытом подвижном составе, находящемся на прямом горизонтальном участке пути (при совпадении в одной вертикальной плоскости продольных осей вагона и пути) превышаются очертания габарита погрузки, или их геометрические выносы в кривых за пределы габарита погрузки превышают геометрические выносы в соответствующих кривых расчетного вагона (расчетный вагон - вагон с длиной рамы 24 м и длиной базы 17 м).

Геометрическим выносом груза или подвижного состава называется отклонение его от продольной оси пути в кривой без возвышения наружного рельса при установке подвижного состава в кривой по хорде.

Тяжеловесные грузы - грузы, у которых масса и длина или нагрузка на раму (пол) вагона превышают величины, допускаемые при перевозке на универсальном подвижном составе, установленные Техническими условиями размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. Тяжеловесные грузы перевозятся на транспортерах.

Транспортный пакет - укрупненная грузовая единица, сформированная из нескольких грузовых единиц,  скрепленных между собой с помощью одноразовых или многооборотных средств пакетирования. Средства пакетирования - приспособления, с помощью которых формируют пакет (поддоны, кассеты, стропы, сетки, обвязки, пленки и др.).

Пачка - укрупненная грузовая единица из листового металла мерной длины, обвязанная металлической упаковочной лентой или проволокой в соответствии со стандартами.

Связка - укрупненная грузовая единица, сформированная из сортового металла (пруток, уголок, др. профили), или стальных труб диаметром до 219 мм включительно, обвязанная металлической упаковочной лентой или проволокой в соответствии со стандартами.

Бухта - грузовая единица, сформированная из проволоки, ленты, узкой полосы и пр., смотанной в моток и скрепленной с помощью металлической упаковочной ленты или проволоки от разматывания.

Грузовой вагон - единица подвижного состава железных дорог, колесный экипаж открытого или закрытого типа, оборудованный всеми необходимыми средствами для включения в состав поезда и предназначенный для перевозки грузов. Различают грузовые вагоны универсальные (крытые вагоны, полувагоны, платформы и др.), пригодные для перевозки грузов широкой номенклатуры, и специальные - для одного или нескольких сходных грузов.

Крытый вагон - грузовой вагон для перевозки грузов, требующих защиты от атмосферных воздействий и механических повреждений.

Полувагон - грузовой вагон открытого типа, используемый для перевозки сыпучих, навалочных и штучных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков.

Платформа - грузовой вагон открытого типа, предназначенный для перевозки длинномерных, штучных и сыпучих грузов, контейнеров и оборудования, не требующих защиты от атмосферных воздействий.

Специализированный вагон - грузовой вагон для перевозки определенного груза или группы близких по свойствам грузов. К специализированным вагонам относятся : платформы для большегрузных контейнеров, вагоны для перевозки легковых автомобилей, вагоны бункерного типа, вагоны-рефрижераторы и др.

Транспортер - специальный грузовой вагон, предназначенный для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, которые по своим размерам или массе не могут быть перевезены в других вагонах.

Контейнер грузовой - единица транспортного оборудования многократного использования, имеющая конструкцию, обеспечивающую сохранную перевозку одним или несколькими видами транспорта, оборудованная приспособлениями для ускорения погрузки, выгрузки и перегрузки.

Технические условия размещения и крепления грузов (ТУ) - способы размещения и крепления грузов, предусмотренные Техническими условиями размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах ЦМ-943, изданные в 2003 г.

Эскиз размещения и крепления груза разрабатывается в соответствии с требованиями ТУ при отсутствии в них схемы на конкретный тип груза.

Местные технические условия размещения и крепления грузов (МТУ) - способы размещения и крепления грузов, не включенные в ТУ, разработанные грузоотправителем и утверждаемые перевозчиком (железной дорогой) после проведения экспериментальной проверки.

Схемы размещения и крепления грузов, непредусмотренные ТУ (НТУ) - способы размещения и крепления грузов, непредусмотренные ТУ и МТУ, разрабатываемые грузоотправителем или по его заданию и утверждаемые перевозчиком (отделением железной дороги).

Схема (чертеж) размещения и крепления груза - графический документ с изображением подвижного состава, размещенного на нем груза и элементов крепления с представлением характеристик груза, всех реквизитов крепления и вагона. Является составной частью комплекта технической документации МТУ и НТУ.

ТЗ (техническое задание) на разработку способа размещения и крепления груза - документ, составленный и утверждаемый заказчиком и согласованный с исполнителем, содержащий сведения о грузоотправителе, параметрах груза (массе, размерах., ГОСТ-ах, ОСТ-ах, ТУ, паспортах и др.), состав работ, осуществляемых исполнителем для разработки способа размещения и крепления груза. При необходимости ТЗ дополняется используемыми при разработке эскизами или чертежами, фотографиями и другими материалами, характеризующими груз.

Комплект технической документации (КТД) на способ размещения и крепления грузов - набор документов, разработанных для МТУ и НТУ.

КТД МТУ содержит:

- описательную часть с титульным листом,

- схемы размещения и крепления груза,

- схемы размещения и крепления используемых многооборотных или инвентарных средств крепления при их возврате в порожнем состоянии,

- расчетно-пояснительная записка.

При утверждении МТУ представляются также и материалы экспериментальной проверки разработанных МТУ:

- акты испытаний на соударение,

- акты поездных испытаний (по решению комиссии),

- акты опытных перевозок.

В КТД НТУ входят:

- схема размещения и крепления груза,

- схема размещения и крепления используемого многооборотного или инвентарного средства крепления при его возврате в порожнем состоянии,

- расчетно-пояснительная записка,

- акт согласования и утверждения НТУ.

Габарит погрузки - предельное поперечное очертание, перпендикулярное оси пути, в котором, не выходя наружу, должен помещаться груз с учетом упаковки и крепления на открытом подвижном составе при нахождении его на прямом горизонтальном пути.

На железных дорогах Российской Федерации и стран-участников СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии применяются следующие виды габаритов погрузки:

основной - для всех грузов, перевозимых железнодорожным транспортом;

льготный - для грузов, размещаемых в пределах погрузочной длины платформы или полувагона. Применение льготного габарита запрещено на участках: Хабаровск-1 - Амур, Кимкан - Богучан;

зональный - для лесных грузов, погруженных по ТУ, МТУ и грузов, размещаемых на основании разрешения ОАО «РЖД». Зональный габарит не применяется на участках Российских железных дорог: Белореченская-Туапсе-Веселое, Крымская-Новороссийск, Тоннельная-Новороссийск, Чум-Лабытнанги, Пукса-Наволок, Тигей-Ачинск, а также при перевозке грузов назначением на железные дороги Азербайджана, Грузии, Армении, Украины (на Львовскую ж.д.).